| Башkортостан Республикаһы Кушнаренко районы муниципаль районының матвеев ауыл советы АУЫЛ БИЛӘМӘһе башлығы |  | глава сельского поселения матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

| KАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | 29 | март | 2016 | г. |  | № | 33 |  | 29 | марта | 2016 | г. |  |

Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район

Республики Башкортостан на 2016-2018 годы

В соответствии со ст. 15 ч.1 п.1 и ст. 43 ч.6 Федерального закона от                                 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса сельского поселения Матвеевский сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы (далее Программа).

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

3.   Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                   О.А.Печенкина

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения

Матвеевский сельсовет

от «29» марта № 33

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Матвеевский сельсовет муниципального района

Кушнаренковский  район Республики Башкортостан

на 2016-2018 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы является обеспечение безопасности и благоприятных условий для жизнедеятельности человека, модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставления населению коммунальных услуг, обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса сельского поселения Матвеевский сельсовет. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: обеспечить регулирование надбавок для организаций коммунального комплекса, привлечь инвестиции из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры, модернизировать и реконструировать коммунальные сети, заменить устаревшее и изношенное оборудование, обеспечить возможность подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь в сетях теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения; снижение аварий на сетях; улучшение экологической обстановки |
| Сроки реализации программы | 2016 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств, бюджета РБ, бюджета МР, бюджета СП. Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 837 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 307 тыс. рублей; 2017 год – 215тыс. рублей; 2018 год – 315 тыс. рублей. Объем средств республиканского бюджета, направляемых на софинансирование программных мероприятий, устанавливается после подписания соответствующих соглашений. Объем средств федерального бюджета определяется в ходе реализации Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации программы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан, снижение потерь и себестоимость, экономия энергоресурсов, рост рентабельности системы коммунального комплекса. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное   развитие коммунальной инфраструктуры   сельского поселения предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических   условий и высокого   уровня комфорта   жителям   сельского поселения. Инженерные сети сельского поселения обслуживают жилищный фонд, учреждения социального значения, культурно-бытовые предприятия, и организации всех видов деятельности. Все это представляет собой комплексную систему, состоящую из инженерных коммуникаций, сооружений и специальных устройств.

Инженерное обеспечение сельского поселения состоит из систем теплоснабжения, водоснабжения,  электро - и газоснабжения.

Программа включает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, а также привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

1.1 Водоснабжение.

В настоящее время водоснабжение в сельском поселении осуществляется от трех существующих водозаборных скважин д. Старобаскаково, с. Матвеево, с. Бардовка.

Централизованное водоснабжение в д. Якупово и д. Ямское отсутствует. Населенные пункты имеют локальные системы водоснабжения ,забор воды осуществляется из скважин, без ввода сетей в здания.

Общая производительность водозабора (3 скважины глубиной 37-55 м) – 43,05 м3/сут.

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Матвеевский сельсовет, являются населенные пункты и  производственные объекты.

Общая протяженность водопроводных сетей  составляет 5699 м. Построены и эксплуатируются:

в  д. Старобаскаково с 1984 года, протяженность 1044 м

с. Матвеево с 1982 года, протяженность 1645 м

с. Бардовка с 1970 года, протяженность 3010 м

Сети изношены, требуется замена.

1.2. Водоотведение

Сети организованного водоотведения и очистные сооружения бытовой и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Матвеевский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

1.3. Теплоснабжение

В настоящее время основными потребителями тепла на территории сельского поселения Матвеевский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется

- в д. Старобаскаково – СДК, НОШ, детский сад, ФАП от автономной газовой котельной. Администрация сельского поселения – электрическое отопление.

- в д.Якупово – ФАП – электрическое отопление.

- в с. Бардовка – ООШ, СДК, детский сад от автономной газовой котельной. ФАП – индивидуальный газовый котел.

Теплоснабжение большей части индивидуальной жилой застройки в д. Старобаскаково, с. Матвеево, д. Якупово, с. Бардовка, д. Ямское- газовое от индивидуальных котельных.

  - Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан осуществляется ОАО «Башкирэнерго»  по воздушным линиям ВЛ-10 кВ от открытой электроподстанции 110/35/10 «Кушнаренково» установленной мощностью 10000 кВА, расположенной в окрестности с. Кушнаренково.

Система электроснабжения сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан централизованная. основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции(КТП).

Основным централизованным источником электроснабжения д. Старобаскаково являются  4 ТП  суммарной мощностью 610 кВА; в с. Матвеево-2, суммарной мощностью 126 кВА; в д. Якупово-2 суммарной мощностью163 кВА; в с. Бардовка -3, суммарной мощностью 263 кВА; д. Ямское-1 суммарной мощностью 100 кВА .

1.5. Газоснабжение

Газоснабжение населения   в пяти  населенных пунктах сельского поселения Матвеевский  сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан  ведется от сетевого природного газа.

В настоящее время  газоснабжение сельского поселения осуществляется от  АГРС «Кушнаренково» и АГРС «Карача-Елга». Подача газа высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды.

1.5.  Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)

Бытовые отходы сопровождают человечество на всем пути его развития. Однако, в последние десятилетия проблема бытовых отходов приобрела особую остроту. Накопление ТБО в сельском поселении достигает 100-180 кг на человека в год.

Территории населенных пунктов подлежат регулярной очистке от отходов. Порядок сбора отходов на территории сельского поселения предусматривает организацию   сбора и вывоза в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

Из-за отсутствия должного надзора, низкой культуры поведения отдельных граждан свалки все дальше удаляются от населенных пунктов.   Отходы выбрасываются в непредназначенные для этих целей местах: вдоль автомобильных   дорог, в местах отдыха и купания, в лесных насаждениях. Контроль за ними практически отсутствует, не разработаны принципы и условия, препятствующие их образованию.

В последнее время увеличивается количество утилизируемых отходов (материалы, пригодные для повторного использования, такие как бумага, стекло, пластмасса, металл), которые не должны вывозиться на свалки.

Очистка территории сельского поселения - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Актуальнейшей проблемой является размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции.

В настоящее время сбор и вывоз ТБО  в населенных пунктах сельского поселения осуществляется силами  и средствами самих жителей на отведенные места - свалки временного хранения отходов жизнедеятельности населения.

Актуальной проблемой в области экологии является переработка и утилизация ТБО. Основным методом утилизации ТБО является захоронение.

II. ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1. Водоснабжение. Проектные решения

Основными целями развития инфраструктуры централизованного водоснабжения, являются: надежное, бесперебойное, соответствующее санитарным и техническим требованиям обеспечение потребителей сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан услугами водоснабжения.

Для достижения поставленных целей необходимо произвести: реконструкцию, модернизацию существующих сетей и строительство инженерной инфраструктуры для развития сельского поселения Матвеевский сельсовет.

Опыт эксплуатации подтверждает значительный износ указанных сетей, что может привести к нарушению инженерной инфраструктуры. При замене указанных сетей необходимо предусмотреть их реконструкцию. Водоснабжение в сельских территориях характеризуется неравномерностью водопотребления в течение года: при достаточной среднегодовой мощности источников водоснабжения, в летние месяцы возникает ощутимый дефицит воды. Для решения данного вопроса необходима замена существующих водонапорных башен.

Определение эффекта от реализации мероприятий.

Реализация мероприятий Программы в части водоснабжения, напрямую связана с социально-экономическим развитием сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.

При проведении мероприятий реконструкции, модернизации и строительства систем водоснабжения, прогнозируется повышение надежности функционирования указанных систем, улучшение обеспечения объектов сельского поселения Матвеевский сельсовет услугами водоснабжения.

2.2. Электроснабжение. Проектные решения

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Матвеевский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 1035 чел.= 1397,2 тыс. кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными линиями на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

2.3. Размещение и утилизация ТБО

Проблема экологической опасности твердых бытовых отходов затрагивает все стадии обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и кончая подготовкой к использованию утильных компонентов и уничтожением или захоронением неиспользуемых фракций.

Основными задачами по решению проблемы управления отходами являются:

-минимизация количества образующихся отходов;

-максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

-изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

Существующая система учета и контроля за образованием и размещением отходов не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов, а также исключить несанкционированное их размещение.

Политика в сфере управления отходами главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Дальнейшая работа с целью снижения экологической опасности обращения с ТБО должна проводиться в следующих направлениях:

1. Эксплуатация полигона ТБО в соответствии с предусмотренными технологическими решениями, обеспечение экологически безопасной    утилизации отходов в соответствии с требованиями нормативного документа.

2. Развитие системы селективного сбора ТБО в жилом секторе, административных учреждениях, на предприятиях общественного назначения с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

3.   Развитие в сельском поселении сети приемных пунктов вторсырья;

4. Развитие в сельском поселении планово-регулярной системы санитарной очистки.   Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня работ, обеспечение потребности в парке машин и механизмов.

5. Внедрение имеющихся отечественных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов.

6. Организация системы раздельного сбора ТБО с целью их использования в качестве сырья, систематическое проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления.

7. Разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

III. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ

Администрация сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан обеспечивает координацию, согласование и контроль за действиями всех организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы и включение их в инвестиционные программы соответствующих организаций коммунального комплекса на соответствующий год, которые разрабатываются в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- планирование исполнения конкретных объемов работ;

- выполнение работ;

- отчетность по исполнению мероприятий.

Программа может при необходимости корректироваться.

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации данной Программы ожидается достичь:

Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости систем коммунальной инфраструктуры.

- создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; внедрение энергосберегающих технологий.

Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Экономические результаты:

- плановое развитие систем коммунальной инфраструктуры.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Система водоснабжения |
| 1 | Приобретение и установка водонапорной башни с. Бардовка | 2016 | Проект «Реальные дела» | 292 | 292 |  |  | Улучшение водоснабжения населения экономическая эффективность |
| Размещение и утилизация ТБО |
| 1 | Ликвидация несанк- ционированных сва- лок | 2016-2018 | Бюджет СП | 45,00 | 15 | 15 | 15 | Охрана окружающей среды |
| 2 | Ограждение и благоустройство территории для временного склодирования ТБО д. Старобаскаково, с. Матвеево | 2016-2017 | Бюджет СП (местный+республиканский) | 200 |  | 200 |  | Охрана окружающей среды |
| 3 | Ограждение и благоустройство территории для временного склодирования ТБО с. Бардовка, д. Якупово | 2017-2018 | Бюджет СП | 300 |  |  | 300 | Охрана окружающей среды |
|  | Всего |  |  | 837 | 307 | 215 | 315 |  |

Управляющий делами                                                                       О.Н.Юрьева

5